## Slide 1: Gráficas de Control
Control Estadístico de Procesos (CEP)

## Slide 2: Gráficas de Control
Para determinar si las variaciones observadas son anormales, se puede medir y trazar la gráfica de características de calidad tomada de la muestra, en un diagrama en función del tiempo.

## Slide 3: Límites de Control
UCL. Acotamiento de control superior (upper control limit).
LCL. Acotamiento de control inferior (lower control limit).

## Slide 4
Relación de los acotamientos de control con la distribución de muestreo y observaciones tomadas de tres muestras (R. Carro Pac & D. González Gómez. Control estadístico de procesos).

## Slide 5: Los encargados del proceso emplean las gráficas de control en base a:
Muestreo aleatorio del proceso, medir las características de calidad y calcular una media variable o de atributos

## Slide 6
Si la estadística se ubica fuera de los límites de control de la gráfica, buscar una causa posible
Eliminar la causa si ésta degrada la calidad. Incorporar la causa si mejora la calidad. Reconstruir la gráfica de control

## Slide 7
Repetir periódicamente todo el proceso

## Slide 9: Tipos de errores
Error Tipo I. Rechazar un lote de buena calidad
Error Tipo II. Aceptar un lote de mala calidad

## Slide 10: Gráficas de Control Para Variables
Gráficas R. (Gráficas de rango). Monitorean la variabilidad de los proceso

## Slide 11
Los parámetros de control para las gráficas R son:
L
Donde es el promedio de los valores R pasados y la línea central de la gráfica de control.
y son constantes que proporcionan tres acontecimientos de desviación estándar (tres sigma) para un tamaño de muestra dado

## Slide 13
Gráficas . (Gráficas x barra). Gráficas en función de la media
Donde:
es la línea central de la gráfica y el promedio de las medias de una muestra pretérita o un valor establecido como objetivo para el proceso.
es una constante para proporcionar acontecimientos tres sigma para una media de la muestra.

## Slide 14
Desarrollo de gráficas y R.
Recabar datos sobre la medición de la calidad de una variable y organizarlos por número de muestra (se recomienda al menos 20 muestras).

## Slide 15
Calcular el rango para cada muestra y el rango promedio para el conjunto de muestras.
Usar la tabla para determinar los límites de control superior e inferior de la gráfica R.

## Slide 16
Trazar los rangos de la muestra. Si hay puntos fuera de control, encuentra las causas posibles, corrígelas y regresa al punto 1.
Calcula para cada muestra y la línea central de la gráfica .

## Slide 17
Usar la tabla para determinar los parámetros y y construir la gráfica .
Trazar las medias de la muestra.